# КАЛИБРОВАЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК IRONMAC SR-RP 1300

# НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для калибрования и чистового шлифования различных плитных материалов (ДСП, МДФ, фанеры), мебельного щита, шпонированных заготовок и других схожих с древесиной материалов.

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Крупные и средние предприятия по производству клееного мебельного щита, дверей из массива древесины, фанеры, паркета, элементов мебели, оконных блоков, погонажа и других столярностроительных изделий.

# СХЕМА ОБРАБОТКИ

ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ

# ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Усиленная массивная конструкция станка 	Два шлифовальных узла:

  - 1-й узел – стальной вал

  - 2-й узел – комбинированный (обрезиненный вал + утюжок) 	Автоматическое центрирование подающего транспортера. 	Плавная регулировка скорости подачи заготовки от 5 до 30 м/мин 	Привод каждого шлифовального узла от отдельного двигателя.

- Обдув 1-й и 2-й шлифовальных лент с осцилляцией.

- Простой и удобный пульт управления

- Пневматическое натяжение шлифовальных лент с настройкой по манометрам.

- Сдвоенные прижимные ролики для надежного прижима заготовки на входе в станок.

- Электрические компоненты-бренд LG.

- Пылезащищенный электрический шкаф с охлаждающим вытяжным вентилятором

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1-й ШЛИФОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ (СТАЛЬНОЙ ВАЛ)

Позволяет эффективно калибровать в размер заготовки в т.ч. из твердых пород в интенсивных условиях эксплуатации.

2-й ШЛИФОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ (ВАЛ + УТЮЖОК) Осуществляет	2	операции: чистовое	шлифование обрезиненным	валом	и выравнивание	кинематической волны	с	помощью	плоского

утюжка

# ДАТЧИКИ ОСЦИЛЛЯЦИИ И СХОДА ЛЕНТЫ

Зелёным:	фотодатчик	осцилляции шлифовальной	ленты.	При	пересечении лентой	светового	потока	срабатывает система осцилляции и лента перемещается в противоположном направлении.

Синим:  датчик схода ленты. Обеспечивает дополнительную безопасность и необходим для экстренной остановки станка в случае схода шлифовальной ленты.

# ОБДУВ ДВУХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЛЕНТ С

ОСЦИЛЛЯЦИЕЙ Гарантирует	надежную	и	стабильную очистку лент и понижение температуры , что	значительно	улучшает	качество обработки.

Повышает ресурс шлифовальных лент, сокращает затраты на абразив и повышает производительность станка.

Установлен на каждом шлифовальном узле.

АВТОЦЕНТРИРОВАНИЕ

ПОДАЮЩЕГО ТРАНСПОРТЕРА

Система	исключает	боковое сползание и износ боковой части конвейера, значительно увеличивает ресурс резиновой ленты,	снижает затраты на обслуживание станка и повышает производительность.

Осуществляется	с	помощью отдельного пневмоцилиндра.

работу

помощью

точное заготовки и вылету из

ИНВЕРТОР

Станок оснащен бесступенчатой регулировкой скорости подачи от 530 м/мин

Позволяет	плавно	запускать двигатель.

# ЩЕТОЧНЫЙ БАРАБАН

Обеспечивает очистку заготовки от пыли после обработки и позволяет исключить дополнительную операцию обеспыливания.

Установлена на выходе из станка.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Макс. ширина обработки, мм | 1300 |
| --- | --- |
| Толщина обработки, мм | 3-160 |
| Мин. длина заготовки, мм | 530 |
| Материал 1-го шлифовального вала | сталь |
| Материал 2-го шлифовального вала | Обрезиненный |
| Диаметр 1-го шлифовального вала, мм | 240 |
| Диаметр 2-го шлифовального вала, мм | 210 |
| Мощность двигателя 1-го шлифовального узла, кВт | 30 |
| Мощность двигателя 2-го шлифовального узла, кВт | 22 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 4 |
| Мощность двигателя подъема/опускания стола, кВт | 0,37 |
| Суммарная мощность, кВт | 56,74 |
| Размер шлифовальной ленты, мм | 2620х1320 |
| Скорость шлифовальной ленты на первом узле, м/с | 23 |
| Скорость шлифовальной ленты на втором узле, м/с | 15 |
| Скорость подачи конвейера, м/мин (инвертор) | 5-25 |
| Рабочее давление в пневмосистеме, мПа | 0,6 |
| Габариты, мм | 2270х2000х2270 |
| Масса, кг | 3300 |

Условия оплаты оборудования:

Складское оборудование: 100% предоплата.

Заказное оборудование:

50% предоплата,

30% по факту готовности оборудования на заводе-изготовителе, 20% по факту поступления оборудования на склад ООО «КАМИ-ГРУПП».

Условия отгрузки:

Самовывоз со склада Поставщика в РФ.

Доставка оплачивается отдельно.

Гарантия 1 год. Сервис КАМИ

# Text boxes

УТЮЖОК

Установлен

на

втором

узле

после

обрезиненного

вала

.

Для

обслуживания

удобно

выдвигается

из

станка

.

Обеспечивает

высокое

качество

обработанной

поверхности

.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Удобное управление с

контроллера.

На программаторе устанавливаются

основные заданные параметры:

•

Высота стола.

•

Скорость подачи заготовки.

•

Включение шлифовальных узлов

•

Включение подачи

•

И т.д.

Привод

осцилляции

от

пневмоцилиндра

.

ОСЦИЛЛЯЦИЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ

ЛЕНТ

Значительно

повышает

качество

обработки,

т

.

к

.

осциллирующая

лента

перемещается

одновременно

в

продольном

и

поперечном

направлении

.

Более

равномерное

шлифование

:

Осцилляция

позволяет

равномерно

распределить

нагрузку

по

всей

ленте

и

поверхности

шлифования

.

ОТДЕЛЬНЫЙ ПРИВОД

ШЛИФОВАЛЬНЫХ УЗЛОВ

Каждый

шлифовальный

узел

имеет

привод

от

отдельного

двигателя,

что

гарантирует

стабильную

станка

при

тяжелых

нагрузках

.

Остановка

вращения

шлиф

лент

осуществляется

с

надежных

тормозных

колодок

РАСШИРЕНИЕ СТОЛА НА ВХОДЕ С

РОЛИКОМ

Позволяет удобно базировать

длинномерные заготовки, облегчает

их подачу в станок, исключает

свисание заготовок, что повышает

качество обработки.

СДВОЕННАЯ СИСТЕМА

ПРИЖИМНЫХ РОЛИКОВ

Гарантирует

стабильный

прижим

заготовки

и

исключает

вибрации

в

процессе

обработки

.

Обеспечивают

более

позиционирование

препятствуют

ее

рабочей

зоны

.

РАСШИРЕНИЕ СТОЛА НА ВЫХОДЕ

С РОЛИКОМ

Обеспечивает

поддержку

заготовки

на

выходе

из

станка,

исключает

её

падение

.

ЕВРОПЕЙСКИЕ

ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТЫ

Высоконадежные

электрокомпоненты

от

ведущего

мирового

производителя

LG

гарантируют

стабильную

и

долголетнюю

бесперебойную

работу

станка

.

Пылезащищенное

исполнение

электрошкафа

исключает

загрязнение

высокочувствительных

элементов

.

ПРИВОД ПОДАЮЩЕГО

ТРАНСПОРТЕРА

Осуществляется через надежный

червячный редуктор, что гарантирует

стабильную передачу крутящего

момента и обеспечивает высокую

надежность станка (по сравнению с

цепной передачей).