- Автоматизированный комплекс ЛАЗЕРной рЕЗКИ

- KMT L3

|  | Серия станков лазерного раскроя KMT | Видео в работе |
| --- | --- | --- |

## Конструктивные особенности:

|  | Рабочая зона обработки 3000х1500 мм Перемещения по осям X, Y, Z: 3030х1520х100 мм Габариты станка 4500mm×2300mm×2000mm Точность позиционирования ±0,02 мм Максимальная скорость 120 м/мин Масса: 2500кг Ускорение 1,2 G |
| --- | --- |
|  | Резонатор (лазерный источник) Raycus (Китай) |
|  | Режущая лазерная голова Raytools с автофокусом (Швейцария) Фокусирующая линза может автоматически менять положение в диапазоне 22 мм. Пользователь может непрерывно настраивать фокус через программу, чтобы выполнить быстрое прошивание толстых листов или других толщин и материалов. У головок есть настройки интерфейса, которые позволяют использовать различные волоконные лазеры. |
|  | Серводвигатель ось X 2х1300 Вт FUJI (Япония) ось Y 1х1300 Вт FUJI (Япония) ось Z 1х750 Вт FUJI (Япония) |
|  | Системы ЧПУ (CAD-CAM ПО) Cypcut FSCUT2000 (Русификация) — это качественная система управления лазерной резки, чтения любых форматов файлов, проектирование и контроль обработки в целом, один набор программного обеспечения может завершить весь процесс. |
|  | Привод X,Y Рейка-шестерня YYC (Тайвань) Высокая точность, долговечность, закаленная и шлифованная сталь |
|  | Привод Z Привод Z прецизионная ШВП TBI (Тайвань) Шарико-винтовые передачи (ШВП) TBI используются в станках ЧПУ и в устройствах автоматизации. Продукция компании TBI широко применяется в различных промышленных установках европейского производства и на отечественных предприятиях. |
|  | Редуктор SHIMPO (ЯПОНИЯ) |
|  | Высокоточные линейные направляющие HIWIN (Тайвань) |
|  | Электрические элементы Schneider (Франция) |
|  | Пневматические элементы SMC (Япония) |
|  | Тяжелая сварная листовая станина из сверхтолстых листов: Станина сварена из сверхтолстой листовой углеродистой стали 8-12мм и подвержена высокотемпературному отжигу, вибрационной обработке и естественному старению для того, чтобы полностью устранить напряжение при сварке и механической обработке, значительно повышает ее прочность, жесткость, высокую точность и износостойкость, может использоваться в течение 20 лет без деформации. Листовая станина обладает значительными преимуществами по сравнению с станиной из труб, такими как больший вес, прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, как следствие, обеспечивает стабильный, качественный и точный рез. |
|  | Авиационный алюминиевый портал: Весь портал обрабатывается процессом термообработки T6, чтобы портал приобрел максимальную прочность. Обработка раствором улучшает прочность и пластичность портала, оптимизирует и снижает ее вес, а также увеличивает скорость движения. |
|  | Чиллер охлаждения Hanli/S&A |
|  | Централизованная система автоматической смазки: Время и частоту смазки можно регулировать с помощью центральной системы управления, комплексной многоточечной смазки для направляющих, ползунов, реек и т.д. а также автоматического возврата и сбора отработанной смазочной жидкости. |

## Стандартная комплектация:

Рабочая зона обработки 3000х1500 мм

Резонатор Raycus 1500 Вт / 2000 Вт / 3000 Вт

Режущая лазерная головка – Raytools c автофокусом

Серводвигатели по осям X, Y, Z

Система ЧПУ (CAD-CAM ПО) Cypcut FSCUT2000 (Русифицированный)

Привод X, Y Рейка-шестерня – YYC

Привод Z прецизионная ШВП – TBI

Высокоточные линейные направляющие - HIWIN

Электрические элементы – Schneider

Пневматические элементы – SMC

Чиллер охлаждения – Hanli/S&A

Выносной шкаф электричества

Система вытяжки с вентилятором

Система автоматической смазки

Емкостной датчик высоты

Беспроводное дистанционное управление

Стартовый комплект ЗИП

## Условия оплаты оборудования:

Складское оборудование: 100% предоплата.

Заказное оборудование: 50% предоплата, 30% по факту готовности оборудования на заводе-изготовителе, 20% по факту поступления оборудования на склад ООО «КМТ».

## Условия отгрузки:

Самовывоз со склада Поставщика в РФ.

Доставка оплачивается отдельно.

## Гарантия 1 год. Собственный сервис.

## Стоимость оборудования:

| Наименование оборудования | Цена с НДС |
| --- | --- |
| KMT 3015 L3 -1500W (Raycus,Raytools c автофокусом,Cypcut,вытяжка, отд. шкаф,автосмазка) | 245 870 CNY |
| KMT 3015 L3 -2000W (Raycus,Raytools c автофокусом,Cypcut,вытяжка, отд. шкаф,автосмазка) | Под заказ |
| KMT 3015 L3 -3000W (Raycus,Raytools c автофокусом,Cypcut,вытяжка, отд. шкаф,автосмазка) | 319 638 CNY |