- Автоматизированный комплекс ЛАЗЕРной рЕЗКИ

- KMT L1

|  | Серия станков лазерного раскроя KMT | Видео в работе |
| --- | --- | --- |

## Конструктивные особенности:

|  | Рабочая зона обработки 3000х1500 мм Перемещения по осям X, Y, Z: 3030х1520х100 мм Габариты станка 3900mm×2350mm×2100mm Точность позиционирования ±0,02 мм Максимальная скорость 100 м/мин Масса: 2500кг Ускорение 1G |
| --- | --- |
|  | Резонатор (лазерный источник) Raycus (Китай) |
|  | Режущая лазерная голова Raytools с автофокусом (Швейцария) Фокусирующая линза может автоматически менять положение в диапазоне 22 мм. Пользователь может непрерывно настраивать фокус через программу, чтобы выполнить быстрое прошивание толстых листов или других толщин и материалов. У головок есть настройки интерфейса, которые позволяют использовать различные волоконные лазеры. |
|  | Серводвигатель ось X 2х850 Вт FUJI (Япония) ось Y 1х750 Вт FUJI (Япония) ось Z 1х400 Вт FUJI (Япония) |
|  | Системы ЧПУ (CAD-CAM ПО) Cypcut FSCUT2000 (Русификация) — это качественная система управления лазерной резки, чтения любых форматов файлов, проектирование и контроль обработки в целом, один набор программного обеспечения может завершить весь процесс. |
|  | Привод X,Y Рейка-шестерня YYC (Тайвань) Высокая точность, долговечность, закаленная и шлифованная сталь |
|  | Привод Z Привод Z прецизионная ШВП TBI (Тайвань) Шарико-винтовые передачи (ШВП) TBI используются в станках ЧПУ и в устройствах автоматизации. Продукция компании TBI широко применяется в различных промышленных установках европейского производства и на отечественных предприятиях. |
|  | Редуктор SHIMPO (ЯПОНИЯ) |
|  | Высокоточные линейные направляющие HIWIN (Тайвань) |
|  | Электрические элементы Schneider (Франция) |
|  | Пневматические элементы SMC (Япония) |
|  | Станина Мощная цельно-сварная станина толщиной стенок 10 мм с усиленными ребрами жесткости, гарантия на прочность и деформации – 20 лет. Данный вид конструкции, обеспечивает максимальную надежность и гарантирует высокую прочность и отсутствие вибраций и напряжений на скручивание на протяжении всего срока эксплуатации. |
|  | Портал Литая алюминиевая балка Монолитная литая алюминиевая балка, легкий вес, высокая прочность, отсутствие деформации. Легкие поперечные балки, отлитые и обрамленные с помощью встроенной стальной формы и технологии литья под давлением, обеспечивают высокую скорость работы оборудования, повышая эффективность обработки и качество обработки. |
|  | Чиллер охлаждения Hanli/S&A |
|  | Централизованная система автоматической смазки: Время и частоту смазки можно регулировать с помощью центральной системы управления, комплексной многоточечной смазки для направляющих, ползунов, реек и т.д. а также автоматического возврата и сбора отработанной смазочной жидкости. |

## Стандартная комплектация:

Рабочая зона обработки 3000х1500 мм

Резонатор Raycus 1500 Вт / 2000 Вт / 3000 Вт

Режущая лазерная головка – Raytools c автофокусом

Серводвигатели по осям X, Y, Z

Система ЧПУ (CAD-CAM ПО) Cypcut FSCUT2000 (Русифицированный)

Привод X, Y Рейка-шестерня – YYC

Привод Z прецизионная ШВП – TBI

Высокоточные линейные направляющие - HIWIN

Электрические элементы – Schneider

Пневматические элементы – SMC

Чиллер охлаждения – Hanli/S&A

Система вытяжки с вентилятором

Система автоматической смазки

Емкостной датчик высоты

Беспроводное дистанционное управление

Стартовый комплект ЗИП

## Условия оплаты оборудования:

Складское оборудование: 100% предоплата.

Заказное оборудование: 50% предоплата, 30% по факту готовности оборудования на заводе-изготовителе, 20% по факту поступления оборудования на склад ООО «КМТ».

## Условия отгрузки:

Самовывоз со склада Поставщика в РФ.

Доставка оплачивается отдельно.

## Гарантия 1 год. Сервис.

## Стоимость оборудования:

| Наименование оборудования | Цена с НДС |
| --- | --- |
| KMT 3015 L1-1500W (Raycus,Raytools c автофокусом,Cypcut,вытяжка) Лазерный комплекс | 224 341 CNY |
| KMT 3015 L1-2000W (Raycus,Raytools c автофокусом,Cypcut,вытяжка) Лазерный комплекс | 264 789 CNY |
| KMT 3015 L1-3000W (Raycus,Raytools c автофокусом,Cypcut,вытяжка) Лазерный комплекс | 285 698 CNY |